## Slide 1: 移動する送信光源を追尾する アルゴリズムの構築と実験
2021/11/16 超学際ゼミ
山里研究室 M1 中村建翔

## Slide 2: 車車間・路車間通信のための可視光通信
車車間・路車間通信の研究
  運転支援システムへの利用
可視光通信
  送信機にLEDを，受信機にカメラを用いた通信
  路上では信号機や車両のライトを送信機に， 車載カメラを受信機に用いる
  ⇒ITS可視光通信(ITS: Intelligent Transport Systems)
1
0
0
1

## Slide 3: ITS可視光通信の研究動向
送信機が受信機の前後にあるモデル①がほとんどで， 受信機が送信機を横切るモデル②は少ない
→本研究は車両と側方の送信機との通信モデルを用いる
①
②

## Slide 4: 研究目的と内容
研究内容
アルゴリズム構築：捕捉・追尾アルゴリズムの検討 [業績 A]
通信性能評価：移動環境での通信実験
  現在は低速(10-30km/h)で実験 将来的には高速(50-60km/h)で実験
車両と側方の送信機との可視光通信を可能する
研究目的
[A] 電子情報通信学会 International Conference on Emerging Technologies
[A] for Communications (ICETC)、2021年12月
発表業績

## Slide 5: 研究目的と内容
研究内容
アルゴリズム構築：捕捉・追尾アルゴリズムの検討 [業績 A]
通信性能評価：移動環境での通信実験
  現在は低速(10-30km/h)で実験 将来的には高速(50-60km/h)で実験
車両と側方の送信機との可視光通信を可能する
研究目的
[A] 電子情報通信学会 International Conference on Emerging Technologies
[A] for Communications (ICETC)、2021年12月
発表業績

## Slide 6: 可視光通信のシステムモデル
変調
入力データ
イメージセンサ
LED 送信機
出力データ
復調
画像処理
送信機の捕捉＆追尾
LED位置推定
可視光信号
Receiver
Transmitter
イメージセンサの撮影画像は、送信機と背景(ノイズ)を含む
  撮影画像から送信機を捕捉・追尾することは、 可視光通信を行う上で必要不可欠

## Slide 7: 先行研究：LEDアレイ捕捉プログラム
[1]
「路車間可視光通信のための時間及び空間方向の勾配値を特徴量としたLEDアレイ捕捉手法」，臼井俊亮，修士論文，(2014)
先行研究[1]のプログラムは以下の特徴量に着目している
  空間勾配（単一画像の輝度値勾配）
    撮影画像の輝度値勾配(エッジ)を測定する
    輝度値の小さい自然背景は小さい値， 輝度値の大きい物体(送信機)は大きな値を持つ
  時間勾配（連続画像の輝度値変化）
    撮影した連続画像の輝度値変化を測定する
    LEDアレイは点滅しているため，大きな時間勾配を持つ
空間勾配
時間勾配
輝度値が変化
Notes: 画像は，vertical signal 1 の 536,537,538

## Slide 8: 先行研究：特徴量の調査
時空間画像
  画像を時間方向に重ねた，画像の3次元空間
時空間断面画像
  時空間画像をある面で切り出した画像
  空間勾配と時間勾配を可視化することができる
y
時空間断面画像 I(x,n,t)
t
時空間画像 I(x,y,t)
x
x
t
y=n
n
x,y:ピクセル t:フレーム
※画像は先行研究[1]より引用
空間勾配
時間勾配
送信機

## Slide 9: 先行研究：LEDアレイ捕捉結果
LEDと背景の空間勾配-時間勾配をプロットし， 散布図から閾値を求め、判別を行った
⇒捕捉率100%を達成
※画像は先行研究[1]より引用

## Slide 10: 先行研究と本研究との差異
本研究の特徴では，受信機が送信機を横切る
  撮影画像内の送信機・背景が移動するため， 送信機・背景ともに大きな時間勾配を持つと考えられる
  ⇒先行研究をそのまま適用することができない
送信機の移動を補正することにより、 移動が原因となる時間勾配を無くす
LED位置を補正
Notes: 画像は，horizontal signal 1の 372,373,374

## Slide 11: 実験内容
受信機 | 高速度カメラ
送信機 | LEDアレイ
LED表示速度 | 500Hz
撮影速度 | 1000fps
受信解像度 | 512×512
撮影距離 | 4~5m
車両速度 | 10km/h
実験諸元
LED
アレイ
高速度カメラ
送信機にLEDアレイ，受信機に高速度カメラを用いた
送信データはOOK変調を行い，LEDを高速点滅させて 受信機でデータを取得した
送信機LEDアレイは以下のように分割して点灯させた
  4×4の格子状に16分割，16×4の縦縞，横縞に4分割の3パターン

## Slide 12: 実験風景
高速度カメラ
L E D
アレイ

## Slide 13: 得られた時空間断面画像
x [pixel]
t [frame]
LED array
x [pixel]
t [frame]
LED array
LED位置を補正
LED位置を補正したことが、時空間断面画像から読み取れる

## Slide 14: LED及び背景の時間-空間勾配散布図
LED送信機及び背景の空間-時間勾配を各撮影画像で計算し、各ピクセルにおける全撮影画像の平均値を算出した
横縞，縦縞信号においてLEDと背景を区別できる 特徴が見られた
⇒下図の様な閾値直線を考え，LED捕捉を行った
格子状
横縞
縦縞

## Slide 15: LED捕捉結果の例
横
縞
縦
縞
捕捉の失敗例として、横縞信号ではLEDの上下が、 縦縞信号ではLEDの左右が捕捉できていない
  点灯パターンによって大きな時間勾配を持たないことが原因

## Slide 16: LED捕捉成功率
平均値をとるフレーム数に対する捕捉成功率を調べた
平均フレーム数が一定以上に増えると， 成功率は減少する傾向が見られる
平均フレーム数

## Slide 17: まとめと今後の展開
まとめ
先行研究のプログラムを，本研究モデルにも 適用できるように改善した
特定条件で捕捉成功率100%を達成した
今後の展開
LED位置補正の自動化
  現在は手動で行っているため，これを自動化する
捕捉成功率の向上
  今回、送信信号パターンによって成功率が変化
  送信機LEDを細分化することで一定の時間勾配が得られ、 成功率の向上が期待できる

## Slide 18: 全体のまとめ
研究目的
  移動する車両と側方の送信機との通信の実現
研究内容
  追尾アルゴリズムの検討
  通信性能評価
経過
  先行研究のプログラムを，本研究モデルにも 適用できるように改善した
今後の予定
  LED補正の自動化手法の検討
  送信信号点灯パターンの検討

## Slide 19: ご清聴ありがとうございました

## Slide 20: 捕捉スライド

## Slide 21: LED及び背景の時間-空間勾配散布図の作成
散布図作成の際に、LEDと背景それぞれ以下のようにした
  LED：画像中からLED位置を調べ、LED中心とした5x5ピクセル
  背景：上記LED以外のピクセル
LED
背景
背景

## Slide 22: 格子状信号が捕捉できなかった原因
格子状信号は、2つのパターンを交互に送信しているため、LEDの輝度一変化がなく、時間勾配が小さくなってしまった
格子状
時間変化無し
⇒時間勾配が小さい

## Slide 23: LED捕捉成功率と平均フレーム数の関係
平均フレーム数、k=3
平均フレーム数、k=10

## Slide 24: 今後の展開
LED移動距離の補正方法
  時空間断面画像を用いて，そもそも補正を行わずに捕捉を行う方法．軸を斜めに取ることが必要
  車両の走行速度を考慮する方法
LEDの送信信号パターン
  LEDをブロックごとにせず， すべて個別に用いる
  受信機が送信機を横切るため， 撮影枚数が少ない(35~40枚) そのため，LEDをデータ部分と 順番を示す部分にわける
x [pixel]
t [frame]
LED array
順番を示す5bit
(1-32番の番号を表示)
データを示す251bit

## Slide 25: 時空間勾配の導出
空間勾配（単一画像の輝度値勾配）
  撮影画像の輝度値勾配(エッジ)を測定する
時間勾配（連続画像の輝度値変化）
  連続した撮影画像の輝度値変化を測定する
空間勾配
時間勾配
輝度値が変化
Notes: 画像は，vertical signal 1 の 536,537,538

## Slide 26: 実験結果ー撮影画像

## Slide 27: 時空間断面画像の導出
x [pixel]
x [pixel]
x [pixel]
t [frame]
t [frame]
t [frame]
LED array
LED array
LED array

## Slide 28: 空間-時間勾配散布図
LEDと背景とを区別できるような特性は見られない
撮影画像で平均を取ると，LEDと背景が重なる
格子状
横縞
縦縞

## Slide 29: 実験結果
空間-時間勾配の散布図から，LEDと背景を区別できる様な特徴は見られなかった
LEDと背景とを差別化するため，LEDアレイが 重なるようにLED位置の補正を行った
  これにより，LED部分の移動による時間勾配の影響を 小さくすることができる
  LEDの移動距離は撮影画像から手動で求め， 撮影画像毎に一定距離を移動するとした
  LEDと背景それぞれの撮影画像内の移動距離は異なるため， LEDの補正をしても背景の補正をしたことにはならない

## Slide 30: LED位置の補正結果
格
子
状
横
縞
縦
縞
LED位置
補正後

## Slide 31: LED位置の補正結果
横縞，縦縞の信号パターンにおいてLEDと背景を区別できるように見られた
下図の様な閾値直線を考え，LED捕捉を行った
横縞
縦縞

## Slide 32: Cross array

## Slide 33: Horizontal array

## Slide 34: Vertical array

## Slide 35: LED捕捉結果-横縞

## Slide 36: LED捕捉結果-縦縞

## Slide 37: Acquisition success rate

## Slide 38: Problem of Visible Light Communication
When demodulation in visible light communication, we should acquire LED array.
  We need to identify LED and not LED
LED array
Not LED

## Slide 39: Experiment
LED
array
High Speed
Camera

## Slide 40: Experiment
LED
array
High Speed
Camera
LED blinking frequency | 500Hz
Capturing frame rate | 1000fps
Image resolution | 512×512
Distance from LED | 4m or 5m
Vehicle speed | 25km/h
Time・Weather | Daytime・Cloudy
Parameters of experiment

## Slide 41: Lighting Patterns
horizontal stripes
vertical stripes
Conventional

## Slide 42: Lighting Patterns
+
+
Header
(10 frames)
Data
(90 frames)
+
No header
Cross array
Horizontal array
Vertical array

## Slide 43: Lighting Patterns 名前を考える！
→
→
Header
(10 frames)
Data
(90 frames)
→
Checkered pattern 市松模様
Cross array
Horizontal array
Vertical array
horizontal stripes
横向きアレイ
vertical stripes
縦向きアレイ

## Slide 44: Detection Algorithm
Use two feature value
  1 : Spatial gradient of luminance
  2 : Temporal gradient of luminance
  LED repeat light up and turn off.
  So LED array must have features of these values.
  We identify these features and detect LED array.

## Slide 45: Prior research
Prior research have one condition.
  LED array barely move in camera images.
  In my experiment, however, the receiver cross in front of the transmitter. So LED array moves a lot.
  I take prior research’s algorithm and consider the case of moving LED array in camera images.

## Slide 46: Spatial-temporal cross-section image
x [pixel]
x [pixel]
x [pixel]
t [frame]
t [frame]
t [frame]
LED array
LED array
LED array
A pattern
Horizontal stripes
Vertical stripes

## Slide 47: Plots of Spatial-temporal gradient
Many points of LED and not LED overlap because Distance from LED is very close and LED array’s area include Not LED.
Cross array
Horizontal array
Vertical array

## Slide 50
LED
array
High Speed
Camera

## Slide 54: Thank you for listening

## Slide 55: 以下 編集用スライド

## Slide 57
OOK変調
入力データ
高速度カメラ
LED アレイ
出力データ
OOK復調
画像処理
送信機の捕捉＆追尾
LED位置推定
可視光
信号
Receiver
Transmitter

## Slide 58
On Off Keying
Modulation
Input data
High-Speed Camera
LED Array
Output data
On Off Keying
Demodulation
Image Processing
LED Array
Acquisition & Tracking
LED Position
Estimation
Optical
Channel
Receiver
Transmitter

## Slide 59: Lighting Patterns

## Slide 61: Lighting Patterns
…
…
…
…

## Slide 63: Introduction
ITS-VLCの研究が注目されている．
ITS-VLCでは，受信機の撮影画像中から送信機を捕捉することが必須である．
送信機の捕捉に関する先行研究は，ほとんど車が前方の送信機へ近づいていくモデル．
しかし，実際の走行環境では車が送信機を横切るような場面は少なくない．
本研究では，送信機と受信機が横切るようなモデルを想定し，撮影実験を行い，先行研究のアルゴリズムがこのようなモデルでも利用できるように修正を施した．
受信機が送信機に近づくモデルと送信機を横切るモデルとの大きな違いは，撮影画像内の送信機の位置とその背景が異なることである．

## Slide 64: Experiment results
まずは，撮影画像からLED及び非LEDの空間勾配と時間勾配の特性を調べた．
  違いは見られなかった．
撮影画像に対しLED位置の差分を補正することでLEDアレイの時間勾配のみ削減し，再び空間勾配と時間勾配の特性を調べた．
  ledと非ledの特性の分離が見られた
補正した画像に対して先行研究の捕捉アルゴリズムを実行した．
  特定の信号では捕捉率100%を達成した
捕捉が成功した画像としなかった画像との比較を行った．

## Slide 65: Conclusion
本研究では，受信機が前方の送信機へ近づくモデルを持つ先行研究のLED捕捉アルゴリズムを，受信機が送信機を横切るようなモデルでも利用できるように修正を行った．
撮影画像内のLED位置を補正することによって，先行研究の捕捉アルゴリズムが適用できることが分かった．
条件次第で捕捉率100%を達成した
先行研究との違いとして，捕捉成功率が平均フレーム数を増やしすぎると減少してしまうことが挙げられる．

## Slide 66: 発表内容
研究背景
研究内容
先行研究
本研究との比較
実験内容
実験結果
今後の展望