## Slide 1: 移動する送信光源を 追尾するアルゴリズムの 構築と実験
2022/06/23 かしこいMT
名古屋大学 山里研究室
M2 中村建翔

## Slide 2: 研究背景：可視光通信
可視光通信：可視光を用いた通信
  送信機にLED，受信機にイメージセンサ等を用いる
応用が期待される分野の１つが高度道路交通システム（ITS）
  路上では信号機や車両のライトを送信機に， 車載カメラを受信機に用いることが可能
1
0
0
1

## Slide 3: ITS可視光通信の研究動向
送信機が受信機の前後にあるモデル[1]①がほとんどで， 受信機が送信機を横切るモデル②は少ない
→本研究は車両と側方の送信機との通信モデルを考える
[1]
“A new led array acquisition method focusing on time-gradient and space-gradient values for road to vehicle visible light communication,” S. Usui, IEICE Transactions on Communications (Japanese Edition), 2014
①従来モデル
②提案モデル

## Slide 4: 研究モデル
高速度カメラ
L E D
送信機
撮影画像

## Slide 5: 研究課題
本研究の特徴は，受信機が送信機を横切ること
  先行研究では撮影画像中の送信機が移動することを想定していない
  撮影時間が短いため，撮影可能な枚数が極めて少ない
短時間で多くの画像を撮影し，LED捕捉を行う必要がある
送信機の移動：
少ない撮影枚数：
LED送信機の位置を補正することで LED捕捉が可能になる
高速度カメラを用いる

## Slide 6: LED送信機の位置補正
x [pixel]
t [frame]
LED位置を補正
x [pixel]
t [frame]
LED送信機
t [frame]
x [pixel]
y [pixel]
y=n
LEDを横方向へ
移動させる

## Slide 7: 研究目的と内容
研究内容
捕捉アルゴリズムの検討
  時空間勾配と送信機位置補正を用いた捕捉手法
通信性能評価：移動環境での通信実験
  現在は低速(25km/h)で実験 将来的には高速(50-60km/h)で実験
経過
分類の機械学習モデル CS-SVMを用いた捕捉手法の検討
提案手法と従来手法との比較 (CS研にて発表予定)
車両と側方の送信機との可視光通信の実現
研究目的

## Slide 8: 可視光通信のシステムモデル
入力データ
可視光信号
LED 送信機
OOK変調
イメージセンサ
出力データ
復調
画像処理
送信機の捕捉＆追尾
LED位置推定
Receiver
Transmitter

## Slide 9: 可視光通信のシステムモデル
送信機の捕捉＆追尾
LED位置推定
Receiver
撮影画像の各画素の
時間勾配と空間勾配
を算出
時間勾配と空間勾配
を複数の画像で平均
２つの特徴量から
送信機と背景を判別送信機を検出

## Slide 10: 可視光通信のシステムモデル
送信機の捕捉＆追尾
LED位置推定
Receiver
撮影画像の各画素の
時間勾配と空間勾配
を算出
時間勾配と空間勾配
を複数の画像で平均
２つの特徴量から
送信機と背景を判別送信機を検出

## Slide 11: 時間勾配と空間勾配
時間勾配（連続画像の輝度値変化）
  撮影した連続画像の輝度値変化を測定する
  LED送信機は点滅しているため，大きな時間勾配を持つ
空間勾配（単一画像の輝度値勾配）
  撮影画像の輝度値勾配 (エッジ) を測定する
  輝度値の小さい自然背景は小さい値， 輝度値の大きい物体 (送信機) は大きな値を持つ
空間勾配
時間勾配
輝度値が変化
撮影画像
処理後の画像

## Slide 12: 時間勾配と空間勾配の算出
時間勾配
  連続した撮影画像の輝度値変化を測定する
空間勾配
  撮影画像の輝度値勾配(エッジ)を測定する
縦方向の時間勾配
横方向の時間勾配
x方向の空間勾配
y方向の空間勾配

## Slide 13: 可視光通信のシステムモデル
送信機の捕捉＆追尾
LED位置推定
Receiver
撮影画像の各画素の
時間勾配と空間勾配
を算出
時間勾配と空間勾配
を複数の画像で平均
２つの特徴量から
送信機と背景を判別送信機を検出

## Slide 14: 時間-空間勾配散布図
算出した時間勾配，空間勾配を散布図で示す
複数の画像で平均を取り，LED送信機と背景を分離
画像1枚
画像8枚で平均

## Slide 15: 可視光通信のシステムモデル
送信機の捕捉＆追尾
LED位置推定
Receiver
撮影画像の各画素の
時間勾配と空間勾配
を算出
時間勾配と空間勾配
を複数の画像で平均
２つの特徴量から
送信機と背景を判別送信機を検出

## Slide 16: LED送信機の捕捉手法
LED送信機の捕捉は以下の通り
  時間-空間勾配散布図上の閾値を検討
  撮影画像内の閾値を超えた特徴量を持つ画素を送信機として検出
  検出した画素すべてを囲う長方形をLED送信機として出力
1．散布図 2．閾値検出 3．捕捉結果 （赤枠）
閾値直線

## Slide 17: 捕捉手法の課題
閾値が大きい場合 検出できるLED数が少ない
閾値が小さい場合 背景をLEDとして誤検出
Notes: 現在，閾値を超えた画素を長方形で囲い，これをLEDとして出力している．
LEDすべてを捕捉しているわけではないので，より精度を上げるためには
出来るだけ多くの画素をLEDとして検出したい．
そこで，機械学習によってLEDと背景を分類できないかを考えた．
直線閾値という単純な手法では検出できなかったLEDも検出できるようになり，精度の向上に繋がる

## Slide 18: 最適な閾値設定
現状の閾値直線では，送信機の一部しか検出できず， 見落としが多い
  より多くのLED送信機が検出可能な閾値曲線の導出が必要
閾値直線
現在の閾値直線
理想の閾値 (例)
見落とした
送信機

## Slide 19: 提案手法による閾値の導出
本研究では，Cost-Sensitive Support Vector Machine (CS-SVM)で学習した決定領域を閾値として用いる手法を提案する
モデル学習の流れは以下の通り
  時空間勾配を特徴量としたラベル付きデータセットを作成
  非送信機のデータに対し，アンダーサンプリング
  RBF及びPolyカーネルCS-SVMにより判別曲線を学習

## Slide 20: 非送信機データのアンダーサンプリング
非送信機データには，分布に大きな偏りがあるため， このままでは学習結果にも偏りが生じる
  アンダーサンプリングによる分布の均一化を行った

## Slide 21: 平均法によるクラスタリング
平均法
  クラスタ分析手法の１つで，データを類似した特徴を持つ 個のクラスタに分割
  今回はエルボー法からクラスタ数 とした
  各クラスタのデータ数は，赤：117，青：5489，緑：442であり， 非常に大きな偏りがあることがわかる

## Slide 22: 平均法アンダーサンプリング
平均法アンダーサンプリング
  3つのクラスタに分割した後，各クラスタのデータ数が近しい値に なるようにランダムサンプリング
  ランダムサンプリングによる偏りを防ぐため，各クラスタ内で 再度平均法によるクラスタリングした後にランダムサンプリング
  データ数は以下の通り，赤：117→117，青：5489→116，緑：442→95

## Slide 23: Cost-Sensitive Support Vector Machine (CS-SVM)
Support Vector Machine (SVM)
  教師あり学習で分類に用いられる
  境界とデータとの距離であるマージンが 最大となる境界線を導出
Cost-Sensitive Support Vector Machine (CS-SVM)
  SVMの中で，誤判別のリスク(許容量)を別々に設定できる
  本研究では，背景を送信機と誤検出してしまうと送信機の捕捉ができなくなる．一方，送信機を背景と誤検出しても送信機の捕捉は可能．この誤検出リスクの大小を考慮したCSSVMを用いる．
本研究ではCSSVMを用いた
  背景を送信機と誤検出するリスクを大きく(許容しない)し， 送信機を背景と誤検出するリスクを小さく(許容する)した

## Slide 24: 実験内容
送信機はLEDアレイ，受信機は高速度カメラ
送信データはOOK変調
実験を２回行い，１回目のデータをトレイン データに，２回目のデータをテストデータに 用いた
送信機と背景のラベル付けは目視で行った
受信機 | 高速度カメラ
送信機 | LEDアレイ
F値 | 16
LED表示速度 | 1000Hz
撮影速度 | 2000fps
受信解像度 | 512×512
撮影距離 | 5m
車両速度 | 25km/h
実験諸元
高速度カメラ
L E D
送信機

## Slide 25: 学習データについて
トレインデータ
  背景データ：k平均法によるアンダーサンプリングを行った データ数は328
  送信機データ：256個のLEDが位置する画素を採用 データ数は256
テストデータ
  背景データ：送信機の以外の画素 データ数は6114
  送信機データ：LEDが位置する画素を中心とした5x5の画素 データ数は6400

## Slide 26: CSSVMパラメータについて
カーネルは以下の２パターンを採用
  Radial Basis Function(RBF)
  Polynomial(Poly)
コストパラメータ，カーネルパラメータ，重みパラメータ はそれぞれ以下の通り
  RBFカーネル：
  Polyカーネル：
  各パラメータはグリッドサーチによって導出
：誤判別を許容する指標，大きいほど許容しなくなる
：決定境界の複雑さ，大きいほど複雑な決定境界になる
：各クラスの重み，今回は背景が100に対して送信機が1

## Slide 27: CSSVM学習結果
RBF，Polyカーネルの学習結果は以下の通り
それぞれ非線形な決定領域が導出された
RBFカーネル
Polyカーネル

## Slide 28: 従来手法と提案手法の比較
評価指標には以下の3つを用いた
  (適合率)：送信機と判定した際，真に送信機である割合
  (再現率)：真の送信機に対し，正しく送信機と判定で来た割合
  ：との調和平均
  ：真のクラス，判別結果が共に送信機である数
  ：真のクラスが背景，判別結果が送信機である数(誤検出数)
  ：真のクラスが送信機，判別結果が背景である数(見逃し数)

## Slide 29: 従来手法と提案手法の比較
実際の判別結果と，評価指標を以下に示す
CSSVMは従来手法よりが，が向上した
RBF |  | 予測結果 | 
 |  | 背景 | 送信機
真のクラス | 背景 | 6114 | 0
 | 送信機 | 4338 | 2062
Poly |  | 予測結果 | 
 |  | 背景 | 送信機
真のクラス | 背景 | 6113 | 1
 | 送信機 | 4345 | 2055
従来 |  | 予測結果 | 
 |  | 背景 | 送信機
真のクラス | 背景 | 6114 | 0
 | 送信機 | 4893 | 1507
従来手法 | 1.000 | 0.235 | 0.381
CSSVM(RBF) | 1.000 | 0.322 | 0.487
CSSVM(Poly) | 1.000 | 0.321 | 0.486
従来手法 | 1.000 | 0.235 | 0.381
CSSVM(RBF) | 1.000 | 0.322 | 0.487
CSSVM(Poly) | 1.000 | 0.321 | 0.486
Notes: 直線閾値では，送信機6400のデータに対し，1500個ほどのデータを検出している（25%前後）
今回はSVCでは43%のデータを検出出来ているので，検出データ数で言えば良い（誤り数も一定数あることを忘れてはいけない．）

## Slide 30: まとめ
まとめ
CSSVMを用いた時空間勾配散布図における閾値の 導出手法を検討した
RBF及びPolyカーネルのCSSVMを用いることで， 従来手法よりが，が高い， 優れた判別曲線を導出することができた
従来手法
CSSVM(RBF)
CSSVM(Poly)

## Slide 31: 捕捉スライド

## Slide 32: 機械学習による閾値の導出
今回は，pythonの機械学習ライブラリであるscikit-learnから，決定木とSVMを用いて学習を行った．
  今回はパラメータは初期値で行った．
機械学習諸元と，用いた空間-時間勾配データの散布図を以下に示す．
データ数 （LED送信機） | 6115 個
データ数 （背景） | 6401 個
特徴量 | 2 種 （空間-時間勾配）
機械学習諸元

## Slide 33: 機械学習を用いた閾値設定
機械学習を用いて非線形な閾値を設定し，より多くの LED送信機を検出することで，精度の向上に繋げたい
閾値直線
現在の閾値直線
理想の閾値(例)

## Slide 34: 可視光通信のシステムモデル
イメージセンサ
出力データ
復調
画像処理
送信機の捕捉＆追尾
LED位置推定
Receiver
撮影画像の各画素の
時間勾配と空間勾配
を算出
時間勾配と空間勾配
を複数の画像で平均
２つの特徴量から
送信機と非送信機を
判別，送信機を検出

## Slide 35: 可視光通信のシステムモデル
変調
入力データ
イメージセンサ
LED 送信機
出力データ
復調
画像処理
送信機の捕捉＆追尾
LED位置推定
可視光信号
Receiver
Transmitter
送信機の捕捉＆追尾手法
  撮影画像の空間勾配と時間勾配を算出し， 複数のフレームで平均を取る

## Slide 36: 特徴量の調査
時空間画像
  画像を時間方向に重ねた，画像の3次元空間
時空間断面画像
  時空間画像をある面で切り出した画像
  空間勾配と時間勾配を可視化することができる
送信機
x [pixel]
時空間断面画像 I(x,n,t)
時空間画像 I(x,y,t)
t [frame]
t [frame]
x [pixel]
y [pixel]
y=n
空間勾配
時間勾配

## Slide 37: LED送信機の位置補正
x [pixel]
t [frame]
LED位置を補正
x [pixel]
t [frame]
LED送信機
t [frame]
x [pixel]
y [pixel]
y=n
LEDを横方向へ
移動させる

## Slide 38: 先行研究：空間-時間勾配散布図
※画像は先行研究[1]より引用

## Slide 39: 空間-時間勾配散布図(64bitアレイ)
平均フレーム数，1枚
平均フレーム数，2枚
平均フレーム数，3枚
平均フレーム数，4枚

## Slide 40: 閾値決定について
先行研究の散布図
〇：ＬＥＤ，×：ノイズ
本研究(横切るモデル)の散布図
赤：ＬＥＤ，青：ノイズ

## Slide 41: 先行研究と提案手法との比較
従来手法の散布図
赤：ＬＥＤ，青：ノイズ
提案手法の散布図
赤：ＬＥＤ，青：ノイズ

## Slide 42: t=n における空間-時間勾配の導出について
t=n-1
t=n
t=n+1
空間勾配
時間勾配

## Slide 43: 空間-時間勾配の導出
空間勾配（単一画像の輝度値勾配）
  撮影画像の輝度値勾配(エッジ)を測定する
時間勾配（連続画像の輝度値変化）
  連続した撮影画像の輝度値変化を測定する
縦方向の空間勾配
横方向の空間勾配
x方向の時間勾配
y方向の時間勾配

## Slide 44: 空間-時間勾配の導出
空間勾配（単一画像の輝度値勾配）
  撮影画像の輝度値勾配(エッジ)を測定する
時間勾配（連続画像の輝度値変化）
  連続した撮影画像の輝度値変化を測定する
空間勾配
時間勾配
輝度値が変化
Notes: 画像は，vertical signal 1 の 536,537,538

## Slide 46: 研究課題
LED位置を補正
送信機の移動：
少ない撮影枚数：
LED送信機の位置を補正することで 先行研究を適用できる
高速度カメラを用いる
Notes: 画像は，horizontal signal 1の 372,373,374

## Slide 47: 実験内容
送信機にLEDアレイ，受信機に高速度カメラを用いた
送信データはOOK変調を行った
送信機LEDアレイは以下の2パターンで分割し点灯させた
  LED2x2個を1ブロックとした64bitアレイ
  （データ量は少ないが，LEDの捕捉が容易）
  LED1個を別々とした256bitアレイ
  （データ量は多いが， LEDの捕捉が難）
受信機 | 高速度カメラ
送信機 | LEDアレイ
F値 | 16
LED表示速度 | 1000Hz
撮影速度 | 2000fps
受信解像度 | 512×512
撮影距離 | 5m
車両速度 | 25km/h
実験諸元
1bit
1bit
64bitアレイ
256bitアレイ

## Slide 48: 実験風景
高速度カメラ
L E D
送信機
撮影画像

## Slide 49: 時空間画像と時空間断面画像
x [pixel]
t [frame]
LED位置を補正
x [pixel]
t [frame]
LED送信機
t [frame]
y [pixel]
x [pixel]
y=n

## Slide 50: 復調結果
復調結果(平均フレーム数=8)
  捕捉ができた全てのフレームでエラーフリーを達成
  しかし，最初と最後の撮影画像は時間勾配が取得できないこと、 平均を取る関係上1~8枚目と最後の画像はそもそも捕捉ができず となる
捕捉結果
復調結果

## Slide 51: 捕捉手法の改善
従来の捕捉手法
  平均する撮影画像でLED位置が重なるよう位置を補正する
  今までの捕捉は撮影順に行っていたため、 それを逆順にして捕捉を行った
平均フレーム数を4枚とすると、
  今まで：撮影順で1~3枚目を4枚目の捕捉に使う
  新規手法：撮影順で2~4枚目を1枚目の捕捉に使う
これにより、最初と最後を除いた 全撮影画像の捕捉が可能になった
t=n-2
t=n-1
t=n
t=n-3

## Slide 52: 捕捉手法改善結果
最初と最後を除いた全ての撮影画像で 誤りなく送信機を捕捉することができた
捕捉した画像から復調を行い、 エラーフリーを達成した
今回は32フレームの信号を 繰り返し送信しているので、 通信したデータ量は以下の通り256[bit/frame]×32[frame]=8192[bit]
撮影時間は 80[frame] / 2000[frame/sec] = 0.04[sec]

## Slide 53: 実験内容
送信機にLEDアレイ，受信機に高速度カメラを用いた
送信データはOOK変調を行った
送信機LEDアレイは以下の2パターンで分割し点灯させた
  LED2x2個を1ブロックとした64bitアレイ
  （データ量は少ないが，LEDの捕捉が容易）
  LED1個を別々とした256bitアレイ
  （データ量は多いが， LEDの捕捉が難）
受信機 | 高速度カメラ
送信機 | LEDアレイ
F値 | 16
LED表示速度 | 1000Hz
撮影速度 | 2000fps
受信解像度 | 512×512
撮影距離 | 5m
車両速度 | 25km/h
実験諸元
1bit
1bit
64bitアレイ
256bitアレイ

## Slide 54: 実験風景
高速度カメラ
L E D
送信機
撮影画像

## Slide 55: 先行研究：特徴量の調査
時空間画像
  画像を時間方向に重ねた，画像の3次元空間
時空間断面画像
  時空間画像をある面で切り出した画像
  空間勾配と時間勾配を可視化することができる
y
時空間断面画像 I(x,n,t)
t
時空間画像 I(x,y,t)
x
x
t
y=n
n
x,y:ピクセル t:フレーム
※画像は先行研究[1]より引用
空間勾配
時間勾配
送信機

## Slide 56: 空間-時間勾配
空間勾配（単一画像の輝度値勾配）
  撮影画像の輝度値勾配(エッジ)を測定する
  輝度値の小さい自然背景は小さい値， 輝度値の大きい物体(送信機)は大きな値を持つ
時間勾配（連続画像の輝度値変化）
  撮影した連続画像の輝度値変化を測定する
  LEDアレイは点滅しているため，大きな時間勾配を持つ
空間勾配
時間勾配
輝度値が変化
Notes: 画像は，vertical signal 1 の 536,537,538